## Slide 1
格外品、久滯品處理流程優化
S.O.P. 標準管制與教育訓練指引
鴻勝化學工業股份有限公司 · 廠務暨品保管理部
本流程基於公司《格外品處理、儲存管理辦法》優化編制，提供 🟢回流再製 / 🔵折價銷售 / 🔴廢棄報廢 三大標準路徑。

## Slide 2
01. 格外品、久滯品流程圖
全體流程單向向下流動，清晰分工無折返路徑
申請/廠務
品保鑑定
生產再製
業務銷售
核准報廢
申請與監控單位
申請部門 & 廠務管制
品質鑑定單位
品保部 (QA)
再製執行單位
生產現場主管/各課室
價值評估單位
業務部 (Sales)
核准與報廢處置
(副)總經理 / 環安單位
🟢可再製
🔵不可再製
⚠️再製失敗
🔴無殘值
無法自行回收料品
填寫處理單
表HS-QA-F-082
登錄管制表列管
表HS-QA-T-015
廠務專責列管
列管至處理完成
處理單/管制表銷案
品保鑑定品質
判定是否可回收
品質鑑定準則
生產單位再製處理
回流精餾 / 大槽調配
現場排程操作
格外品處理、儲存辦法
C50110-INV-05
再製回收及儲存規範
業務部評估出售
評估理化殘值
折價销售準則
安排降級出貨
C20110-SAL-02
次級品合約及地磅過重
(副)總經理審核
核准報廢資產
授權授信矩陣(LOA)
事業廢棄物處置
C10500-EPO-02
委託甲級清除商/GPS軌跡

## Slide 3
02. 權責分工與表單生命週期
明確判定與執行角色，確保格外品全程有跡可循
各部門核心權責分工 (R&R)
■ 申請部門：
負責在現場隔離異常品、掛牌標記並於24小時內填寫格外品處理單。
■ 品保部：
負責重新採樣化驗，並依理化指標做「🟢可回收」或「🔴不可回收」的關鍵分流鑑定。
■ 生產課室：
負責將核准之可回收品進行再製（精餾回流/大槽按比例調混），若失敗則通報業務。
■ 業務部：
負責不可回收產品的商業價值殘值判定，尋找次級品買家折價出售。
■ 總經理/環安：
核准無殘值產品的資產報廢，環安嚴格遵照環保法規委外清運處置。
雙表管理生命週期 (Form Lifecycle)
【表1】格外品、久滯品處理單 (流轉專用表單)
● 誕生：現場產出異常料品時，由申請單位發起，檢附COA原始化驗單。 ● 流轉：品保填寫品質鑑定結論 ➔ 現場填寫再製紀錄 ➔ 或業務填寫降級合約 ➔ 或總經理報廢簽核。 ● 銷案：於最後處置完成並上傳憑證後，廠務管制窗口確認結案銷案。
【表2】格外品、久滯品管制表 (追蹤列管台帳)
● 誕生：品保部收到處理單後立案，發放唯一系統列管序號（HS-OP-XXXX）。 ● 追蹤：列為廠務部「每週生產調度會議」重點追蹤台帳，無結案憑證者不得擅自銷案。 ● 存查：結案後，憑證與處理單一同歸檔，系統保存5年以上以備稽核調閱。

## Slide 4
03. 核心管理辦法與稽核防錯機制
三大 SOP 互鎖，確保財務帳實一致性與環保合規性
格外品處理、儲存管理辦法
辦法編號：C50110-INV-05 (3.0版)
● 久滯品期限判定：依最後異動起算，電子級儲槽超60天、工業級儲槽超120天即列入久滯品台帳追蹤去化。
● 儲存容器規範：1M3塑膠新/回收桶需在2年內製造；格外品存放超半年的料品，必須以ISO-TANK或白鐵桶存放。
● 外觀與BPM控制：桶裝存放區須黏貼A4黃色「格外品專用外觀標示」註明啟用日期與年限，並於BPM開立處理單。
出貨作業辦法
辦法編號：C20110-SAL-02
● 次級品標籤化：銷售出貨單、合約與發票上必須明文備註「格外品/降級品，概不退換」，出廠檢驗單(COA)必須以實測異常值開具。
● 二次地磅檢驗：槽車裝載出廠前，必須經過工廠大門過重地磅，確認出廠淨重與申報無誤後方可放行。
● ⚠️稽核紅線：嚴禁使用合格品包裝或COA來混淆降級品出貨！一旦查獲，涉案同仁將直接予以開除處分並送法辦。
廢棄物管理辦法
辦法編號：C10500-EPO-02
● 甲級清除資質互鎖：廢棄物處置必須委託經環保署核可、具資質之甲級事業廢棄物清除商，簽署正式清運合約。
● 三聯單與GPS追蹤：清運時線上填報「三聯單」並封存備查，追蹤清運槽車之GPS軌跡，確保清運至合規焚化爐。
● ⚠️稽核紅線：嚴禁將化學廢棄物交予地下無證回收商或非法傾倒！違者除面臨數百萬罰鍰外，環安主管將負刑事責任。