## Slide 1
彰化縣線西鄉環境溫度監控與雙向備援通報系統 (v3.2)
IoT 時代下，高頻率即時溫度監測與工廠安全的科技守護者
專案開發維護團隊

## Slide 2
我們面臨的挑戰 (Challenges)
■ 高溫風險與工安安全 ： 夏季高溫容易導致設備過熱或現場工作環境品質下降，需要即時啟動灑水與循環過濾器進行降溫。
■ 傳統觀測資料延遲 ： 原測站（線西站）氣象局僅提供整點更新，且發布有 15-20 分鐘延遲，存在近一小時的觀測盲區。
■ 單點故障風險 ： 本機單一監控程式若遭遇斷線、死機或電腦關機，容易導致警報停擺，缺乏備援接管機制。
■ 專案核心目標 ： 打造「10分鐘即時觀測、本機/雲端互為雙備援、自動化降溫通知」的 24 小時無縫安全守護網。

## Slide 3
智慧雙軌備援系統架構 (System Architecture)
■ 主要監控端 (本機 Python) ： 透過 Windows 工作排程器每小時自動執行 Python 監控程式，執行完畢後會向雲端 Web App 發送活躍心跳訊號。
■ 雲端備援端 (Google Apps Script) ： 雲端每小時定時啟動，首先檢查本機心跳時間。若本機在 75 分鐘內有活躍紀錄，雲端會自動跳過（節省額度）；若本機異常斷線，雲端將自動接管觀測與報警。
■ 數據雙向同步寫入 ： 不論是本機執行還是雲端接管，系統皆會將當前氣溫與通知狀態，每小時持續且同步寫入 Google 試算表歷史紀錄中，確保資料庫完整無缺。

## Slide 4
觀測精度升級 — 對接 10 分鐘即時 API
■ 原站點 (線西站 C0G900) 局限 ： 因線西自動氣象站官方資料集 (O-A0001-001) 僅支援逐時更新且有傳輸延遲，導致程式在每小時初執行時，只能獲取上一個整點的舊資料（如 09:05 抓到 08:00 資料）。
■ 新站點 (伸港站 C2G870) 優勢 ： 將觀測站點調整為相鄰的伸港觀測站，並對接氣象署最新的 10 分鐘綜觀氣象資料 API (O-A0003-001)。
■ 優化成果與時效性 ： 資料更新頻率從 1 小時大幅縮短至 10 分鐘。程式在 09:05 執行時，能精準獲取 08:50 的最新氣溫，監測時效近乎零時差，顯著提升工廠應對突發高溫的反應速度。

## Slide 5
全方位功能與極致的用戶體驗 (Features & UX)
■ 高溫/回落雙態狀態機 ： 系統記錄 LAST_STATE。當溫度「首次超標」或「首次降回正常」時才發送即時通知，其餘時間防重複發送，避免訊息洗板打擾現場人員。
■ 試算表格式自動美化 ： 新建當月 `紀錄_YYYY-MM` 時，系統自動設定深藍色高對比表頭、字型置中、凍結首列，讓資料呈現更具專業感。
■ 智慧欄位寬度保護 ： 僅在「首次建立分頁」時進行欄寬優化配置，日常寫入新數據時不再重設，徹底保護使用者手動拉寬微調好的專屬排版。
■ LINE ID 自動查詢與登錄 ： 支援人員在 LINE 群組內發送關鍵字一鍵查得 Group ID 或 User ID，並由 Web App Webhook 自動登錄至試算表。

## Slide 6
結論：工廠設備安全的科技之盾 (Conclusion)
■ 24/7 自動安全值班 ： 徹底免除人工盯守氣溫的精力和時間，高溫時第一時間主動推送 LINE 及 Email 警報。
■ 設備降溫提醒到位 ： 警報訊息內嵌操作指引，主動提醒相關人員開啟灑水設備降溫循環過濾器，確保工廠與設備安全。
■ 超低營運與維護成本 ： 完全基於 Google 試算表雲端架構與本機輕量 Python 開發，無任何昂貴的伺服器代管或資料庫維護費用，安全防線長效且高性價比。