## Slide 1
資材部
進出貨與倉儲作業流程
作業管制、品質防呆與資訊化管理架構
2026/09/10 ｜ 報告人：陳世偉

## Slide 2
簡報大綱
1. 職責範圍與組織編制
2. 進出貨與倉儲全流程
3. 進貨作業管制
4. 倉儲儲存管制
5. 出貨灌裝管制
6. 管制重點與後續方向

## Slide 3
職責範圍與組織編制
資材部共 32 人，資材課串接進料、倉儲、灌裝與出貨，並與品管及製程協作。
資材部｜共 32 人
林昭安｜副理
陳陸陣｜高級工程師
陳世偉｜副課長
資材課與現場單位
專員／管理師／助理管理師：日常作業與資料管理
彰濱一廠、二廠：各組長帶領現場執行人員
組長四人： 一廠 現場 黃俊翰 倉庫 陳彥志 二廠 現場 張立杰 倉庫 黃宏吉
核心任務：安全、正確、可追溯地管理物料流動

## Slide 4
進出貨與倉儲全流程
三個作業階段共同支撐安全、品質與庫存控制，最後回寫 ERP／MES。
01 進貨
單據／接地／取樣／卸料
品名／數量／外觀／棧板
02 儲存
液位／壓力／溫控／耗材
環境／FIFO／堆疊／標示
03 出貨
清潔／Flush／灌裝／封籤
空桶／重量／裝櫃核對
ERP／MES → 自動化單據、庫存異動與稽核紀錄

## Slide 5
進貨作業管制
進貨先確認「對不對、安不安全、能不能接收」。
散裝槽車｜卸料防呆
1. 單據與槽別、品名核對
2. 輪檔定位；防靜電接地 < 10Ω
3. 品管取樣合格後才可接管
4. 卸料完成後氮氣壓空與洩壓
小包材｜200L／1T／Pails
1. 入廠核對品名與數量
2. 檢查破損與清潔度
3. 確認棧板完整性
4. 不符合項目隔離並回報
放行條件：單據一致＋安全條件完成＋品管確認合格

## Slide 6
倉儲儲存管制
維持品質穩定，並讓庫存遵循先進先出原則。
散裝儲槽管理
1. 每日巡檢液位、壓力與異常
2. GAA 氣溫低於 16°C 啟動保溫
3. 過濾袋壓差 > 2 kg/cm² 或滿一年更換
小包材庫存管理
1. 巡檢溫濕度與通風條件
2. 落實 FIFO（先進先出）
3. 規範堆疊高度、傾倒防護與入庫標示
巡檢結果要被記錄、追蹤，才能支援定檢與庫存盤點。

## Slide 7
出貨灌裝管制
以純度、重量、封裝與現場安全作為出貨放行底線。
散裝與 ISO TANK
1. 出廠安檢：內部與外觀清潔度
2. 灌裝前 Flush：工業級 40L／電子級 200L
3. EBR 預先攪拌；操作員不得離場
4. 氮氣壓空、洩壓並加防偽封籤
小包材灌裝出貨
1. 空桶內部清潔度抽檢
2. 灌裝重量與液位嚴格檢核
3. 封蓋、標示、裝櫃與疊板核對
放行條件：清潔確認＋灌裝數據正確＋封裝與裝櫃完成

## Slide 8
現況與後續方向
目前已建立 SOP、安全防呆與品管連動；後續以資訊化與訓練，讓流程更即時、更可追溯。
資訊化
逐步汰換紙本
導入 ERP／PDA 即時查驗
訓練防呆
持續落實 SOP
雙人核對與全程監控
安全品質
強化高處防護、溫控
IQC／IPQC／FQC 連動
核心目標：安全作業、品質穩定、庫存正確、全程可追溯。