## Slide 1
資材部｜資材課
進出貨與倉儲
作業流程
作業管制、品質防呆與資訊化管理架構
INBOUND
→
STORAGE
→
OUTBOUND
2026/09/10 ｜ 報告人：陳世偉

## Slide 2
01｜職責範圍
資材課的任務，是讓物料安全、正確、可追溯地流動
02
資材部共 32 人，資材課串接進料、倉儲、灌裝與出貨，並與品管及製程協作。
資材部
共 32 人
林昭安｜副理
陳陸陣｜高級工程師
資材課與現場單位
•
陳世偉｜副課長，統籌課務與流程
•
專員／管理師／助理管理師：日常作業與資料管理
•
彰濱一廠、二廠：各組長帶領現場執行人員
資材部｜資材課 進出貨與倉儲作業流程

## Slide 3
02｜全流程
三個作業階段，形成一條可追溯的物料鏈
03
每一階段都有明確的安全、品質與庫存控制點，最後回寫 ERP／MES。
01 進貨
Inbound Control
•
槽車：單據／接地／取樣／卸料
•
包材：品名／數量／外觀／棧板
→
02 儲存
Storage Control
•
槽區：液位／壓力／溫控／耗材
•
包材：環境／FIFO／堆疊／標示
→
03 出貨
Outbound Control
•
槽車：清潔／Flush／灌裝／封籤
•
包材：空桶／重量／裝櫃核對
ERP／MES → 自動化單據、庫存異動與稽核紀錄
資材部｜資材課 進出貨與倉儲作業流程

## Slide 4
03｜進貨作業
進貨先確認「對不對、安不安全、能不能接收」
04
散裝槽車
槽車卸料防呆
•
單據與槽別、品名核對
•
輪檔定位；防靜電接地 < 10Ω
•
品管取樣合格後才可接管
•
卸料完成後氮氣壓空與洩壓
小包材
200L／1T／Pails
•
入廠核對品名與數量
•
檢查破損與清潔度
•
確認棧板完整性
•
不符合項目隔離並回報處理
進貨放行條件：單據一致＋安全條件完成＋品管確認合格
資材部｜資材課 進出貨與倉儲作業流程

## Slide 5
04｜儲存管制
儲存管理的核心，是維持品質穩定並讓庫存先進先出
05
散裝儲槽管理
設備與製程條件
•
每日巡檢液位、壓力與異常
•
GAA 氣溫低於 16°C 啟動保溫
•
過濾袋壓差 > 2 kg/cm² 或滿一年更換
小包材庫存管理
環境與堆放條件
•
巡檢溫濕度與通風條件
•
落實 FIFO（先進先出）
•
規範堆疊高度、傾倒防護與入庫標示
巡檢結果要能被記錄、追蹤，才能支援定檢與庫存盤點。
資材部｜資材課 進出貨與倉儲作業流程

## Slide 6
05｜出貨灌裝
出貨以「純度、重量、封裝與現場安全」作為放行底線
06
散裝與 ISO TANK
灌裝全程管制
•
出廠安檢：內部與外觀清潔度
•
灌裝前 Flush：工業級 40L／電子級 200L
•
EBR 預先攪拌；操作員不得離場
•
氮氣壓空、洩壓並加防偽封籤
小包材灌裝出貨
包裝與裝櫃管制
•
空桶內部清潔度抽檢
•
灌裝重量與液位嚴格檢核
•
封蓋、標示、裝櫃與疊板核對
出貨放行條件：清潔確認＋灌裝數據正確＋封裝與裝櫃完成
資材部｜資材課 進出貨與倉儲作業流程

## Slide 7
06｜管制重點
把關鍵動作標準化，才能降低人為疏漏與品質風險
07
四個控制面向共同支撐進出貨與倉儲流程：
安全
定位、接地、壓空洩壓、全程監控
避免人員與設備事故
品質
取樣合格、清潔度、Flush、重量液位
避免污染與規格偏差
庫存
ERP／MES、FIFO、盤點、異動紀錄
確保數量與批次可追溯
防呆
SOP、雙人核對、標示、封籤
把錯誤攔在放行之前
資材部｜資材課 進出貨與倉儲作業流程

## Slide 8
07｜現況與後續
下一步：讓現場標準，變成系統紀錄
目前已建立 SOP、安全防呆與品管連動；後續以資訊化與訓練，讓流程更即時、更可追溯。
資訊化
逐步汰換紙本，導入 ERP／PDA 即時查驗
訓練防呆
持續落實 SOP、雙人核對與全程監控
安全品質
強化高處防護、溫控與 IQC／IPQC／FQC 連動
核心目標：安全作業、品質穩定、庫存正確、全程可追溯。